Описание сервисных функций цифрового терморегулятора

бытового инкубатора Несушка

Данное описание относится к цифровому терморегулятору  версия С1.3

Сервисный раздел предназначен для регулировки и корректировки цифровых терморегуляторов на этапе производства, для пользователя он не доступен.

- Коррекция температурного датчика (регулируется от – 20 до + 20), шаг 0,1 °С

- Коррекция датчика влажности (-30 до +30) шаг 1%

- Время работы мотора (движение решетки от края до края), секунды заводская установка = 12 (при 0 и 1 движения не будет)

- Мощность нагревательных элементов (ТЭН) на 12В (от 0 до 50), значение меняется автоматически (терморегулятор подстраивает мощность ТЭН) при 0 работать не будет, заводская уст-ка = 15

- Мощность ТЭН 220В (от 0 до 40), значение меняется автоматически (терморегулятор подстраивает мощность ТЭН) при 0 работать не будет, заводская уст-ка = 12

Завод-изготовитель категорически не рекомендует изменять значения 1 и 2 пункта.

При изменении 4 и 5 пользователем возможен недогрев (перегрев)